MC2070C小巧型差压变送器

MC2070C小巧型差压变送器采用高精度进口感压芯片，信号经精密温度补偿和高稳定性线性处理电路，将差压信号变送转化成标准电压或电流信号。变送器采用棒型外观设计和“丁字型”连接，电路中做了极强的防电子干扰处理；变送器具有体积小巧，方便安装、精度高、性能稳定可靠等特点。

应用场合：

产品广泛应用在石油化工、电力、冶金、医药卫生、发酵、轻纺、环保、水处理、造纸等行业。

技术参数：

- 测量介质：不导电、非腐蚀性、干净的气体

- 测量范围：（-100）KPa-(-100)Pa-0~100Pa-200KPa

- 精度等级：0.25、 0.5

- 过载能力：量程的2-3倍

- 长期稳定性：小于0.25%FS/年，小于0.5%FS/年

- 供电电源：15～36 VDC（标定电压24VDC）

- 输出信号：(4～20)mA（二/三/四线制）、（0～10/20）mA、（0～5）V、（1～5）V、（0～10）V

- 负载电阻：R=（U-12.5）/0.02-RD(U为电源电压，RD为电缆内阻)

- 工作温度：-30～70℃

- 补偿温度：-20～70℃

- 壳体材料：1Cr18Ni9Ti

- 稳定性：小于±0.2%FS

- 过程连接：外螺纹M20×1.5或用户自定义

- 防护等级：IP65

产品选型：

| MC2070C-S口P口C口小巧型差压变送器 |
| --- |
| S | 输出信号 |
|  | 1、(0～5)VDC 2、二线制(4～20)mA(默认) 3、(0～10)mA 4、其它注明 |
|  | P | 精度 |
|  |  | 1、0.25 2、0.5 |
|  |  | C | 连接方式 |
|  |  |  | 1、M20*1.5 2、用户指定 |

外型尺寸：